《规模养殖场固体粪污污染防治技术规范 第1部分：肥料化利用》编制说明

一、任务来源

《规模养殖场固体粪污污染防治技术规范   第1部分：肥料化利用》由湖南省农业农村厅提出，省市场监督管理局2020年下达，湖南省畜牧兽医研究所牵头组织标准制定工作，归口湖南

省农业农村厅。

二、编制目的与意义

近年来，随着养殖业的快速发展，养殖粪污带来的环境问题也日益突出。据统计我省每年畜禽粪污产生量达9000万吨，其中COD 排放量达到 62.15万吨，氨氮、总氮和总磷的排放量分别为0.73万吨，3.84万吨、0.89万吨。畜禽养殖环境污染问题是发达国家和发展中国家共同关心的问题。美国、欧盟和日本等国家先后出台了畜禽环境技术管理体系最佳可行技术。我国环保部组织制定了畜禽养殖污染防治相应法规性文件，农业部印发《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》提出“一控两减三基本”目标，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。

畜禽养殖废弃物资源化利用是规模养殖场污染防治最经济适用、最有效的治理途径。根据我省实际，制定《规模养殖场固体粪污污染防治技术规范 第1部分：肥料化利用》，旨在通过该标准的制订和实施，用最经济实用的治理方法，达到养殖污染防治良好效果。固体粪污无害化处理，科学还田利用，形成种养结合，农牧循环的可持续发展新格局，对环境保护和畜牧产业可持续发展具有重要意义。

三、编制原则

1、合规的原则

制定本标准遵循国家有关法律、法规的要求，符合国家、省政府有关农业和标准化方面的政策规定。

2、安全的原则

制定本标准遵循确保质量安全的原则，标准中畜禽固体粪污使用严格按照减量化、无害化、资源化等相关要求确定。

3、科学的原则

制定本标准遵循生态、环保、科学的原则，以科学实验和调查研究为基础，力求数据准确，内容要求科学可靠

4、可操作的原则

本标准所确定的术语和定义、各项要求应符合我省农业生产的特点特色，以标准的可操作性、实用性为出发点，突出污染防治技术（肥料化利用）的科学性和参考性。

四、编制过程

1、准备工作

2020年4月至6月，根据标准编制任务要求，成立了以谢菊兰研究员为组长，邱美珍、张星、周桑扬（湖南省生态环境监测中心）等为成员的标准编制小组，查阅、收集、整理国内外相关资料文献，总结我省规模养殖场畜禽固体粪污污染防治技术模式，确定编制《规模养殖场畜禽固体粪污污染防治技术规程 第1部

分：肥料化利用》。

2、关键技术指标的获得与确认

2020年7月至11月，起草人员调研了省内500多家规模养殖场畜禽粪污处理与资源化利用技术与方法，收集整理获得堆肥方式、堆肥设备设施、堆肥温度变化等相关技术参数基础数据。堆肥工艺参数优化通过编制组承担的 “规模养殖场粪污资源化利用研究与示范” 项目，在光大牧业有限公司牛场、长沙县盛大蛋鸡合作社、龙腾养猪场等试验基地完成。通过分期测定堆温、肥效指标（总氮、总磷等）和无害化指标（蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、铜、砷、锌等），获得如下堆肥工艺相关关键参数：堆肥物料含水量45%-60%、C/N比25-35：1；起始pH值6-8，发酵效果最佳；受季节气温、粪便种类、发酵装备等因素影响，堆肥无害化时间为：反应器堆肥夏秋天（5月-10月）7天、冬春季（11月--翌年4月）10天，简易堆肥夏秋天（5月-10月）30天、冬春季（11月--翌年4月）45天，堆肥产物方可达到无害化卫生要求和腐熟要求。

3、完成标准的征求意见稿

2020年11-12月，根据试验观测结果整理相关技术参数，修正后形成了《规模养殖场固体粪污污染防治技术规范 第1部分 肥料化利用》初稿。广泛征求了我省规模养殖场、相关管理部门、湖南省生态环境保护厅等单位的专家、技术人员意见后，完成了《规模养殖场固体粪污污染防治技术规范 第1部分 肥料化利用》征求意见稿。

4、征求意见

2021年1月-6月，将征求意见稿呈送10名省内外专家及技术人员，收到意见22条，经分析采纳14条，无意见的回复8条。

5、编制标准送审稿

2021年7月，编制组再次组织10多位主要专家将收集到的反馈意见，经过分析、整理，对标准的内容进行了逐项修改和完善，形成了标准送审稿。并在湖南省市场监督管理局官网上公示，向社会公开征求意见。

五、制定标准依据

在编制该项标准的过程中，我们依据的主要规范性文件有：

GB 13078  饲料卫生标准

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 25246  畜禽粪便还田技术规范

GB 27622  畜禽粪便贮存设施实际要求

GB 36195  畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范

HJ 497  畜禽养殖业污染治理工程技术规范

农业部公告第2625号  《饲料添加剂安全使用规范》

《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》

《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》

六、标准主要内容说明

1、标准的适用范围

本标准适用于规模养殖场，规模小于本标准规定的养殖场，其固体粪污污染防治技术可参照本规范执行。

2、本规范分为八部分: 范围；规范性引用文件；术语和定义；场地建设；固体粪污产生量与控制；固体粪污收集、贮存、运输；堆肥；粪肥还田利用。

3. 技术要求突出准确和科学实用。

4.《规范》内容符合国家相关政策、法律法规及标准要求。

5.《规范》根据编制单位研究成果及湖南省规模养殖场具体情况制订。

七、标准结构框架

本标准文本包括的主要章节内容如下：

前  言

1　范围

2　规范性引用文件

3　术语和定义

4  场地建设

5  固体粪污产生量与控制

6  固体粪污收集、贮存、运输

7  堆肥

8  粪肥还田利用

八、与其他标准的关系

目前，我国及其他外省地区有相类似的畜禽固体粪污污染防治技术相关标准，但多用于粪污污染防控和治理，切合我省实际情况的畜禽固体粪污资源化利用、肥料化利用等方面的相关技术标准还是缺乏，我省畜禽固体粪污资源化利用亟需出台相关技术规程标准予以规范引导。

本标准在编制过程中，尽量直接引用或修改引用相关国家标准、行业标准主要技术内容，确保与相关国家标准、行业标准相协调、相衔接。

九、标准预计产生的经济、社会效益

1、经济效益

按标准制订完善推广后可平均提高畜禽粪污资源化利用率5%，在示范推广基地（企业），每年可有效处理固体粪污1000吨，基地企业和种植户肥料化利用畜禽固体粪肥，可增加产值80多万元，实现年新增纯收入16万余元。

2、社会生态效益

实施的养殖场和养殖小区采取全过程治理方式处理固体粪污，包括建设雨污分离、采用干清粪方式收集、实行干湿分离，收贮运全程污染可控，固体粪污肥料化利用。不断提升养殖业固体粪污资源化、无害化、减量化综合利用水平。项目实施过程中推行种养平衡、农田利用。该标准发布推广实施后，将有效改善养殖场生态环境，有力推动美丽乡村建设。